## Slide 1
Weekly Report 260427
Vulkan WorkGraph POC persistent-thread scheduling
Research Status
本週焦點從「單一 queue / atomic 寫法」收斂到「GPU-side scheduling system」：payload passing、dispatching、queue policy、cache locality 要一起看。
一句話：用 software 做到盡可能快，找出 producer-consumer 的真正瓶頸。
本週狀態
Baseline 可運作
Koch snowflake POC 仍作為 deterministic baseline：GPU reset -> compute dispatch -> barrier -> render。
問題重新定義
效能差距不只是 shader 邏輯，而是 scheduling、payload visibility、queue contention 與 memory traffic 的總和。
研究定位
Software producer-consumer 做到盡可能快；用 metrics/profiling 找瓶頸，給出 optimization 方向。
目前 frame path
Reset
Queue
Dispatch
Output
Render
觀察重點：每個 phase 的 GPU 時間、queue occupancy、CAS failure、spin/retry、payload bytes、output allocation 粒度。
Vulkan WorkGraph POC | Weekly Report 260427

## Slide 2
研究方向：兩條線一起走
Metrics loop 提供證據；目標是讓 MTK 知道 mobile producer-consumer 的瓶頸與優化方向。
A. Characterization / Optimization Loop
01
Instrument baseline
GPU timestamp、CAS counter、queue occupancy、spin/retry。
02
Identify bottleneck
把 dispatch、atomic、payload traffic、output write 拆開。
03
Add one optimization
一次只驗證一個假設：batch reservation、LDS queue、role switching。
04
Re-measure
保留 variant matrix，不只留下最快版本。
B. Architecture Direction
Batching
一個 wave/workgroup 批次 reservation，降低 per-item atomic。
Locality
producer-consumer 先留在 workgroup/LDS，global queue 只作 spill/steal。
Scheduling
dispatcher/locator 根據 queue pressure 與 payload locality 動態分配角色。
判斷原則：optimization 必須對應到可量測瓶頸，而不是只留下最快版本。
Vulkan WorkGraph POC | Weekly Report 260427

## Slide 3
下週計畫 / Deliverables
目標是讓下一次討論有量測表、profiler evidence，以及第一個 optimization variant。
1
Instrumentation
GPU timestamp CAS success/failure queue occupancy spin / retry counter
2
Benchmark Matrix
Koch baseline irregular expansion sketch 固定 queue / role config
3
First Variant
batch reservation group-level allocation output atomic reduction
4
Decision Packet
表格 + captures 瓶頸歸因 下一個 architecture axis
判斷標準
不只看 FPS；要把 runtime overhead 拆成 atomic contention、queue retry、payload traffic、role imbalance 與 output allocation。
Vulkan WorkGraph POC | Weekly Report 260427