## Slide 1
Weekly Report
Vulkan Persistent Thread Workgraph POC
2026 / 04 / 20
LUO-WEN-CHIEN

## Slide 2
研究定位（更正版）
• 基於 software 實作盡可能快的 producer-consumer 架構
─ 重點不是單純模仿 D3D Work Graphs API，而是透過 profiling / metrics 找出瓶頸
─ 每次 optimization 只驗證一個假設，保留 bottleneck 歸因
• 意義：讓 MTK 預先知道 mobile producer-consumer 會卡在哪裡
─ 可能瓶頸：atomic contention、global memory traffic、queue pressure、role imbalance、memory visibility、spin-wait
─ 產出：提供 runtime、driver、hardware 可採用的優化方向

## Slide 3
本週完成事項 Overview
• ① 科赫雪花（Koch Snowflake）接入 Persistent Thread 管線
─ Branching feedback loop：1 條邊 → 4 條子邊，驗證 DAG 任務流
• ② Workgroup-Level 角色重構，消除 Wavefront Divergence
─ 角色由 thread-level 改為 workgroup-level，Dispatch 縮為 8 WG
• ③ 修復三個跨 CU 記憶體可見性 Bug
─ 最終驗證：精確產生 768 條邊 / 1536 頂點，無垃圾資料

## Slide 4
① Koch Snowflake — Branching Feedback Loop
• 任務定義：P1→P2 細分為 4 條子邊（+60° 旋轉），MAX_DEPTH=4
─ 3 條初始邊 × 4⁴ 遞迴 = 768 條最終邊，1536 個頂點
• 三節點拓撲（含 Feedback Loop）
─ Node A → Q1 → Node B
─ depth < 4 → 推回 Q1（branching × 4）
─ depth == 4 → 轉發 Q2 → Node C → Output Buffer
• 資料結構擴充
─ payload[6]：坐標 + depth + per-slot ready flag
─ 新增第 4 個 SSBO：output vertex buffer（Line List）

## Slide 5
② Workgroup-Level 角色重構
• 原設計問題：gId % 32 → 同一 wavefront 走 3 條不同分支
─ RDNA3 wave32 = 32 threads，GPU 必須依序執行每條分支並 mask 其他 lane
• 重構方案：角色改由 gl_WorkGroupID.x 決定
─ WG 0–5：Node B（Subdivider），WG 0 兼任初始播種
─ WG 6–7：Node C（Writer）
─ Dispatch (32,1,1) → (8,1,1)，同一 workgroup 內所有 thread 做相同工作
• 新增 specialization constant NODE_C_START（constant_id=2）

## Slide 6
③ 三個跨 CU 記憶體可見性 Bug
• Bug 1：缺少 coherent → Node C 完全無法消費 Q2
─ 非原子讀取從 L0/L1 讀到 stale 值；修復：所有 SSBO 加 coherent
• Bug 2：Count 先於 Data → 多 192 條邊 + 垃圾頂點
─ Consumer 在 producer 寫完前已讀取 slot；修復：payload[5] per-slot ready flag
• Bug 3：Plain store 不可靠 → 257 個任務「消失」
─ Plain store 停在 write-combining buffer；修復：atomicExchange / atomicCompSwap
• 結論：跨 CU 通訊中，coherent + plain store 不夠；所有共享狀態必須原子操作

## Slide 7
結果與下週計畫
• 本週驗證結果
─ 768 邊 / 1536 頂點精確產生，Q1/Q2 正確歸零
─ AMD RX 7900 XTX，耗時 ~2.76s（含 CPU 10ms polling 開銷）
• 下週計畫
─ 渲染管線：output vertex buffer → VK_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINE_LIST 顯示
─ 性能量測：vkCmdWriteTimestamp 量化 GPU 純計算時間 + CAS 失敗率
─ Phase 4 探索：用 LDS/local queue 驗證 global queue traffic 是否為主要瓶頸